| «Мордiн» сикт овмöдчöминса Сöвет |  | Совет сельского поселения «Мордино» |
| --- | --- | --- |
| КЫВКÖРТÖД |
| РЕШЕНИЕ |
| от 23 декабря 2016 года | № IV-5/14 |
| (Республика Коми, Корткеросский район, с. Мордино) |

О  внесении изменений в Правила землепользования

и застройки территории сельского поселения «Мордино»

Руководствуясь ст. 32 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Совет муниципального образования сельского поселения «Мордино» решил:

      - Внести в Правила землепользования и застройки территории муниципального образования сельского поселения «Мордино» следующее изменение:

Раздел «Р1 Зона мест отдыха общего пользования (парк, сквер)» статьи 49 «Градостроительные регламенты территориальных зон» изложить в следующей редакции:

«Р1  ЗОНА МЕСТ ОТДЫХА ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ (ПАРК, СКВЕР)

Зона размещения поселковых парков и скверов выделена для обеспечения правовых условий сохранения и использования земельных участков озеленения в целях проведения досуга населением.

Зона предназначена для организации парков, скверов, используемых в целях кратковременного отдыха, проведения досуга населением.

Перечень видов разрешенного использования земельных участков, объектов капитального строительства в территориальной зоне Р1

| № п/п | Вид разрешенного использования и кодовое обозначение | Описание вида разрешенного использования земельного участка |
| --- | --- | --- |
| Основные виды разрешенного использования |
| 1 | Отдых (рекреация) (код 5.0) | Обустройство мест для занятия спортом, физической культурой; создание и уход за парками, городскими лесами, садами и скверами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, береговыми полосами водных объектов общего пользования, а также обустройство мест отдыха в них |
| 2 | Культурное развитие (код 3.6) | Устройство площадок для празднеств и гуляний |
| 3 | Развлечения (код 4.8) | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения аттракционов, игровых площадок |
| Условно разрешенные виды использования Не предусмотрены |
| Вспомогательные виды разрешенного использования |
| 1 | Амбулаторно-поликлиническое обслуживание (код 3.4.1) | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (пункты здравоохранения) |
| 2 | Земельные участки (территории) общего пользования (код 12.0) | Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства |
| 3 | Обслуживание автотранспорта (код 4.9) | Размещение стоянок (парковок) |

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных в территориальной зоне Р1

Параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства установлены в соответствии со следующими нормативными документами:

- СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»;

- другими действующими нормативами и техническими регламентами.

###### 1. Предельные (минимальные) размеры земельных участков в территориальной зоне Р1

| № | Параметры | Минимальный размер земельного участка, га |
| --- | --- | --- |
| 1 | Размеры участка для поселкового парка | 2,0 |
| 2 | Размеры участка для сквера | 0,5 |
| Примечания: Для условий реконструкции площадь указанных элементов допускается уменьшать. В указанные размеры не входит площадь подъездов и разделительных полос зеленых насаждений. |

2. Предельные  проценты использования (застройки) территории в территориальной зоне  Р1

Соотношение элементов территории в садах и скверах:

| Объект нормирования | Элементы территории (% от общей площади) |
| --- | --- |
|  | зеленые насаждения и водоемы (минимальные ‒ максимальные) | аллеи, дорожки, площадки (максимальные ‒ минимальные) | сооружения и застройка (максимальные ‒ минимальные) |
| Сад | 80-90 | 15-8 | 5-2 |
| Сквер | 60-75 | 40-25 | - |

При проектировании парков и садов следует максимально сохранять участки с существующими насаждениями и водоемами. Формирование посадок рационально планировать с применением крупномерного посадочного материала, учитывая его средообразующие и средозащитные свойства.

3. Максимальная высота зданий, строений, сооружений или максимальное количество этажей в территориальной зоне  Р1

Высота парковых сооружений, аттракционов – не ограничивается.

Максимальное количество этажей объектов капитального строительства, отнесенных к вспомогательным видам разрешенного использования

– 1 этаж,

максимальная высота таких объектов:

‒ 3,2 м (плоская кровля)

‒ 4,5 м (конек скатной кровли).

4. Минимальные отступы зданий, строений, сооружений от границ земельных участков в территориальной зоне Р1

Минимальные отступы от стен зданий и сооружений до границ земельных участков должны быть не менее 1 м.

5. Минимальное количество машино-мест для хранения индивидуального автотранспорта на территории земельных участков в территориальной зоне  Р1

| № | Назначение (вид разрешенного использования) земельных участков | Минимальное количество машино-мест, шт |
| --- | --- | --- |
| 1 | Поселковые парки и скверы | 10-20* |
| Примечания: * на 100 единовременных посетителей 1. Открытые площадки для хранения легковых автомобилей: средний размер одной площадки ‒ 22,5 (18) кв. м с учетом проездов (без учета проездов). |

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его обнародования.

Глава сельского поселения                                                     О.М. Шарикадзе